NUK Easy Control  200

- Описание на уреда

  - Предназначение

Благодарение на този бебефон, вие можете да следите звуковата среда в детската стая. Ако бебето се е събудило и издава звуци, те ще бъдат уловени и предадени от устройството при бебето към устройството при родителя. Предназначен е за употреба в домашни условия.

  - Съдържание на комплекта:

- Устройство на бебето – приемник

- Устройство на родителя – предавател

- 2 адаптора

- 2 батерии тип ААА, 1.2 V, 600 mAh, NiMH – зареждащи се

- Инструкция за употреба

- Информация за вашата сигурност

- Прочетете внимателно тази инструкция преди употреба и я запазете, в случай, че се наложи да я прегледате отново

- Използвайте това устройство по неговото предназначение

- Не използвайте аксесоари, различни от включените в комплекта. За да не размените тези адаптори с други, можете да им сложите отличителен знак. Използването на други адаптори може да повреди батериите или устройството.

- Запознайте се със специфичните изисквания за използване на бебефони във вашата страна. Някои държави имат различна регулация.

- Не използвайте бебефон на места, на които това е забранено – например болници, самолети или бензиностанции

- Радиовълните на бебефона може да пречат на медицинското оборудване. Ако имате пейсмейкър, пазете дистанция от поне 20см  и не носете устройството в джоб, в близост до пейсмейкъра. Препоръчително е да се посъветвате с вашия доктор.

- Бебефона може да попречи на вълните на телевизора или радиото. За да го предотвратите, увеличете разстоянието между него и другите уреди.

- Не излагайте уреда на директна слънчева светлина или високи температури, за да не го повредите

- Не дръжте уреда в близост до източници на топлина, не го покривайте, за да не се прегрее

- Капакът на устройството на родителя трябва да се отваря само за смяна на батериите. В други случаи не препоръчваме разглобяване на устройството у дома.

- Не използвайте бебефона в много влажна среда.

- Не използвайте  бебефона в силно замърсена среда

- За да предотвратите повреда или нараняване, имайте предвид следното: 1. Ако не използвате уреда за по-дълго време, отстранете батериите от него. 2. Не поставяйте батериите върху метална повърхност. 3.

Съхранявайте батериите извън обсега на деца. Ако поради невнимание бъде погълната батерия, незабавно      потърсете лекарска помощ. 4. Не презареждайте батерии, които са обикновени. 5. Не изгаряйте батерии. 5. Не отваряйте батериите, за да не се получи изтичане на киселина, която може да причини увреждане на кожата или очите – в случай на инцидент и изтичане на киселина, незабавно изплакнете обилно с вода и потърсете лекарска помощ. 6. Използвайте само батерии тип ААА с капацитет поне 600 mAh.

- Този уред не е предназначен за използване от хора с физически или умствени проблеми. Винаги давайте подробни указания за използването на устройството от по-неопитен човек.

- Деца, които използват уреда, трябва да бъдат контролирани и наблюдавани.

- Пазете найлоновите опаковки от деца, не позволявайте игра с найлоновите опаковки

- Не използвайте остри предмети или абразиви за почистване на уреда.

- Устройства – на родителя и на бебето

  - Устройство на родителя

- Индикатор за звука

- примигва леко, ако приеме слаб шум от устройството на бебето

- примигва силно, ако приеме силен шум от устройството на бебето

- Индикатор за зареждане на батерията

- дава постоянна светлина, ако устройството на родителя е включено

- не свети, ако устройството не е включено или батерията е разредена

- премигва слабо, ако батерията се зарежда

- премигва силно, ако батерията е изтощена

- Индикатор за обхвата

- дава постоянна светлина, когато двете устройства са във връзка

- примигва, когато устройствата не са достатъчно близко, за да има добра връзка

- Клипс за закрепяне към колан – подвижен

- Гнездо за включване на адаптора

- Капак за отделението с батерии

- Устройство на родителя

- Бутон за включване и изключване

- Натиснете за около 3 сек, за да включите

- Натиснете за около 5 сек, за да изключите

- Бутон за увеличаване на звука

- Бутон за намаляване на звука

- Говорител

  - Устройство на бебето

- Гнездо за включване на адаптора

- Устройство на бебето

- Индикатор за включването – свети, когато адаптора е включен в мрежата и устройството е готово за работа

- Микрофон

- Технически характеристики

  - Бебефон

Захранване – 5V/ 0.6 A

Мощност – 3W

Клас защита – ІІІ

Радиочестоти – 2.4 GHz

Обхват – 50м на закрито, 200м на открито

Батерии за родителското устройство – 2хААА/ 1.2 V / 600mAh / NiMH

Работа на родителското устройство с батерии – макс. 6 часа

Време за зареждане на батериите – макс. 15 часа

  - Адаптори

Вход – 100-200 V / 50/60 Hz / 0.15 A

Изход – 5 V DC/ 0.6 A

Клас защита – ІІ

- Включване на устройствата за работа

  - Устройство на родителя

- Отстранете клипса за колан 4 като го плъзнете надолу.

- Отворете капака 6 на батериите като го плъзнете надолу

- Поставете батериите, които са част от комплекта като ориентирате правилно полюсите.

- Затворете отделението за батериите

- Поставете клипса за колан

- Включете адаптора в гнездото 5

- Включете адаптора в мрежата – виж техническите характеристики. Така започва зареждането на батериите и до пълното им зареждане ще са необходими 15 часа. Зареждането на батериите консумира много малко ел. ток и можете да държите включено устройството в мрежата постоянно, като това няма да повреди самите батерии. Така устройството на родителя ще е винаги в готовност за мобилна употреба.

  - Устройство на бебето

Устройството на бебето 13 не се нуждае от батерии.

- Включете втория адаптор в гнездото 12.

- Включете адаптора в мрежата – виж техническите характеристики.

Устройството на бебето е готово за работа. Индикаторът 14 свети.

- Работа на устройството

- Поставете устройството на бебето 13 в близост до него, но така, че да не може да го достигне.

Особено внимание  обърнете на кабела – да бъде извън обсега на детето, за да не възникне опасност от удушаване.

Радиовълни: по време на нормалната работа на устройството, предаването на звук се прекъсва в момента, в който бебето стане тихо и спокойно. Двете устройства са във връзка, която се проверява на равни интервали от време.

За да минимизирате влиянието на излъчването на устройството, дръжте го на поне 1 метър разстояние от детето.

- Включете адаптора в гнездото 12

- Включете адаптора в мрежата – виж техническите характеристики. Индикаторът 14 свети.

- Включете устройството на родителя 7 чрез натискане на бутона 8 за 3 сек.

- Устройството на родителя ще търси връзка с устройството на бебето. Индикаторът 3 ще премигва

- В момента, в който връзката е установена, индикаторът 3 ще свети постоянно.

- Когато бебето започне да издава звуци, звуковият индикатор 1 започва да премигва по-бързо и родителят може да чуе тези звъци от говорителя 11.

- Можете да намалявате и увеличавате звука като използвате бутони 9 и 10.

Внимание:

- Двоен звук „бийп“ показва, че сме настроили силата на звука на крайна позиция

- Звукът не може да се намали до нула

Важно:

- Когато батериите са нови и напълно заредени, можете да изключите устройството на родителя от мрежата и да го използвате мобилно за около 6 часа.

- Индикаторът 2 премигва бързо, на всяка секунда, когато батериите са почти празни

- Няма предупреждение, когато батериите се разредят напълно. Проверявайте редовно връзката.

- Ако вие и устройството на родителя се отдалечите твърде много от устройството на бебето, ще получите следното предупреждение – индикаторът за връзката 3 ще започне  да светка, а устройството на родителя ще се опита да възстанови връзката. Ако до 20 сек не е възстановена връзката, устройството на родителя ще издаде двоен сигнал „бийп“ и тогава ще трябва да намалите разстоянието между двете устройства.

- Почистване и поддръжка

Внимание: за да избегнете риск от токов удар или нараняване, изключвайте уреда винаги преди да го почиствате. Не потапяйте във вода!

При никакви обстоятелства не използвайте абразивни и силно агресивни почистващи препарати, за да не повредите уреда.

Ако е необходимо, почистете отделните части с влажна кърпа. Използвайте отново след пълно изсушаване на частите.

- Проблеми и начини за тяхното отстраняване

| Проблем | Възможна причина | Отстраняване на проблема |
| --- | --- | --- |
| Устройството на родителя не работи | Батерията не е заредена Батерията не е поставена правилно или липсва Адапторът не е включен Устройството на родителя не е включено Проблем с електрониката | Заредете батерията Проверете батерията Включете адапторът, за да заредите Включете бутона за включване чрез натискане за около 3 сек Свържете се с обслужващия сервиз |
| Устройството на бебето не работи | Адапторът не е включен Проблем с електрониката | Включете адапторът Свържете се с обслужващия сервиз |
| Индикаторът за връзката премигва, чува се сигнал двойно „бийп“ | Разстоянието между двете устройства е голямо Има много метални прибори в близост до устройствата Устройството на бебето не е включено | Намалете разстоянието Намерете друго място за устройството Свържете адапторът |
| Устройството на родителя издава много слаб звук | Настроено е на по-слаб звук | Увеличете силата на звука |
| Устройството на родителя показва смущения в звука | Двете устройства са твърде близо едно до друго | Увеличете разстоянието |

- Изхвърляне

Този продукт и неговите части не трябва да се изхвърлят заедно с битовите отпадъци. Той подлежи на предаване за рециклиране в специализирани пунктове. Същото се отнася и за батериите – обикновени  презареждащи се.

- Декларация за съответствие

Този бебефон е в съответствие със съществените препоръки и  изисквания  на европейското законодателство. Тази декларация можете да разгледате в следния сайт www.shop.bebolino.bg

11. Гаранция

При грижлива употреба и спазване на всички указания, които са дадени в инструкцията за употреба, ние

поемаме гаранционно обслужване на този уред за период от 24 месеца от датата на покупката. Ще ремонтираме този уред

безплатно в случай, че повредата се дължи на производствен дефект или дефект на материала, които са се проявили в

период от две години от датата на покупката. Всички останали повреди, причинени от неправилна употреба или неправилно обслужване са изключени от кръга на гаранционното безплатно обслужване.

При предяваване на претенция за ремонт в периода на безплатното гаранционно обслужване е необходимо да се

представи надлежно оформена гаранционна карта, която показва търговеца, от който е закупен уреда, както и датата

на покупка.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Този продукт е произведен в съответствие с изискванията на съответните  европейски директиви, както и на националните законодателства. Декларацията зъ сътветствие можете да изискате от производителя или да намерите на www.shop.bebolino.bg

Производител МАПА Германия, предтавител за територията на Република България :

„БЕБОЛИНО” ООД, София, ул. „Христо Иванов Големия” 9, тел. 02 955 75 00,  855 07 06

ГАРАНЦИОННА КАРТА

УСЛОВИЯ ЗА ГАРАНЦИЯ

- “Беболино”ООД, вносител на продуктите NUK за България, гарантира на потребителя високо качество на продукта, за който се издава гаранционна карта.

- Срокът за гаранционно обслужване е 24 / двадесет и четири/ месеца от датата на продажбата.

- Гаранцията е валидна при изричното условие да се спазват точно инструкциите за употреба на продуктите и не се признава, ако тези инструкции са нарушени и ако са отстранени части от продукта, които не трябва да се отстраняват.

- В случай, че се установи някаква неизправност на продукта, се обърнете за съдействие към търговеца, от който сте го закупили.

| Дата на рекламация | Дата на ремонт | Причина за рекламация | Подпис на техника |
| --- | --- | --- | --- |

Място и дата на продажбата                                      Подпис и печат на търговеца

Произв. МАПА Германия,

Вносител: Беболино ООД, 02 955 75 00