NUK VAPO RAPID стерилизатор – инструкция за употреба

Електрическият парен стерилизатор NUK VAPO RAPID осигурява качествена и сигурна дезинфекция на 6 и повече шишета и аксесоари FIRST CHOICE. Напълно унищожава всички патогенни бактерии, с които не може да се справи недоразвитата имунна система на новороденото.

1.Преди първата употреба: за да употребявате уреда сигурно и икономично, моля прочетете внимателно тази инструкция. Пазете я в случай, че възникнат последващи въпроси при употребата на стерилизатора.

2.Описание:

2.1 Стерилизаторът NUK VAPO RAPID е предназначен за дезинфекция на бебешки шишета и аксесоари, които трябва да са устойчиви на загряване до около 90 градуса. Уредът се използва затворен и на сухо място. Подходящ за употреба в домашни условия.

2.2 Европейският модел е с арт.№ 10.251.012, с двоен щепсел.

2.3 Окомплектовка – щипка, мерителна чашка, инструкция.

2.4 Стерилизаторът е електрически уред, водата се загрява до изпаряване и това осигурява унищожаване на патогенните бактерии – това е принципа на дезинфекция.

3. Инсткрукции за безопасност:

3.1 Използвани термини и знаци

При производството на този уред са спазени изискванията на всички съответстващи Европейски директиви и стандарти. За да се избегнат всички потенциални рискове от боравене с уреда, моля запознайте се с инструкциите за безопасност. Имайте предвид следните често употребявани предупреждания:

„!” – високо ниво на риск – спазването на предупреждението предотвратява опасността от нараняване

„Внимание” – средно ниво на риск - спазването на предупреждението предотвратява опасността от повреда

„N.B.” – ниско ниво на риск – съобразяването с тези предупреждения осигурява правилна експлоатация на уреда

3.2 Обща информация

! Този уред не трябва да се използва от хора /вкл. и деца/ с ограничени физически и умствени способности или хора, които нямат достатъчно опит и знания за боравене с него. Това не се отнася за случаите, в които има човек, който е обучен и който може да наблюдава и да носи отговорност за действията на гореизброените лица. На децата не трябва да се позволява да използват уреда като играчка. Трябва да се уверите, че кабела е обезопасен, никой не може да се спъне в него или да стъпва по него.

Внимание: Уверете се, че волтажа на уреда съответства на вашата ел.мрежа. Уредът винаги трябва да е поставен на здрава, суха и незапалима повърхност. Да не се поставя в близост до източник на топлина – котлони, фурни, газови уреди. Никога не включвайте уреда без вода. Не го оставяйте без наблюдение. След употреба изключвайте главния кабел.

N.B. Никога не наливайте в уреда повече от 70мл вода, за да не се наруши правилното функциониране.

За да се уважи рекламация и да поемем гаранционното обслужване на вашия уред, моля имайте предвид, че уреда трябва да се използва само с оригиналните си части и окомплектовка. Да не се ремонтира в неоторизирани сервизи, както и от неквалифицирани лица, защото в противен случай фирмата, която е представител за съответната територия, не носи отговорност и не поема гаранционно обслужване. В края на тази инструкция ще намерите информация, към кого да се обърнете, ако имате въпроси или проблеми при работа с уреда.

! По време на работа стерилизаторът става горещ и затова хващайте внимателно дръжката на капака. Не местете стерилизатора докато е включен и работи. Ако трябва да го преместите, първо го изключете, отворете капака, почакайте да изстине и тогава го преместете. След приключване на цикъла на дезинфекция шишетата са много горещи и затова е необходимо да ги хващате със щипката.

! Използвайте урада само ако е в изправност. Ако кабелът е повреден, то той трябва да се смени с нов. В уреда не трябва да попада вода – освен тази, която се налива в металната нагревателна повърхност. По тази причина не трябва уредът да се използва под открито небе, да не се поставят шишета с течности вътре в него, да не се използва в среда с висока влажност, да не се поставя да работи в близост до мивката. Ако попадне вода, то тогава изключете веднага от мрежата и се обърнете за консултация и ако се наложи ремонт към представителя, посочен в края на инструкцията.

Не докосвайте уреда или кабела с мокри ръце. За да изключите, не дърпайте кабела, а хванете розетката и тогава изключете,проверявайте дали кабела не е прекомерно загрят. Кабелът не трябва да е в близост до горещи повърхности. Не се препоръчва употребата на удължител. Допустима е неговата употреба само ако и той съответства на силата на тока и е в пълна изправност. Удължителят не трябва да виси във въздуха, да не е възможно някой да се спъне в него и да не е доспътен за деца. Внимавайте , ако включите много уреди в един и същи контакт да не се получи претоварване на мрежата.

! Противопожарна безопасност: по време на работа на уреда в близосто до него не трябва да има леснозапалими предмети и материи. Не покривайте уреда с различни материи с цел да ги изсушите, така той ще се презагрее. Не поставяйте уреда непосредствено под контакта, защото и той може да се нагрее прекомерно. Обикновено първият признак за повреда е силна миризма на изгоряло – изключете ги и се свържете с представителя. Не оставяйте уреда по време на работа без наблюдение.

! Децата не разпознават опасностите. Моля съблюдавайте следното: Уредът се използва само под родителски контрол, не се използа за игра. Уредът и кабелът трябва да са извън обсега на деца. Не давайте на децата найлоновата опаковка за игра, има опасност от задушаване.

4.Компоненти

1. капак с дръжка

2. отвор за излизане на парата

3. кошница за аксесоари

4. решетка за шишетата

5. пластмасово тяло за събиране на парата

6. база

7. бутон за включване и изключване

8. контролна лампа

9. мерителна чашка

10. щипка

На дъното е прибран кабела – не е показан на схемата.

5. Начин на употреба

5.1 Новородените първоначално нямат способността да образуват достатъчно антитела и не са способни да се предпазват от патогенните бактерии. Поради тази причина е необходима дезинфекция на шишетата и бибероните, с които се храни бебето. Дори минимален остатък от храна може да предизвика много бързо развитие на болестотворни микроорганизми. Затова преди стирилизация е абсолютно задължително старателното почистване на остатъците от храната по шишетата и бибероните. В парния стерилизатор водата се загрява до около 90градуса и се преобразува в пара – шишетата и бибероните контактуват само с топлина и пара. При тази температура се постига бърза и качествена дезинфекция. Употребата на минимално количество вода е причина за бързия процес на дезинфекция, както и за икономичния режим и разход на енергия.

5.2 Внимание: почиствайте старателно остатъците от храна преди да поставите шишетата и бибероните в стерилизатора. Проследете последователно технологията на работа с уреда, както е показано на картинката от A до I.

1. извадете мерителната чашка от базата – фиг. А

2. налейте 70мл вода в чашката и я изсипете в металната нагревателна повърхност – базата, фиг. А

3. поставете пластмасовото тяло 5 върху базата 6 – фиг. В

4. поставете решетката за шишетата 4 в тялото 5 – винаги поставяйте шишетата отворени и с дъното нагоре – фиг.С

5. поставете шишетата в решетката 4, както и капачките, ако е възможно – фиг. D и Е

6. върху подредените шишета сложете кошницата за аксесоари 3 – фиг. F

7. поставете аксесоарите в кошницата 3 – фиг. G

8. Поставете капака 1, така че да легне добре и да затвори – фиг.Н

9. Включете щепсела в контакта

N.B. ако в този момент лампичката свети, това означава, че копчето за включване е било натиснато

10. включете бутона 7 и трябва да светне лампичката 8 – фиг. I

След приключване на цикъла на стерилизация, уредът ще се изключи автоматично и ще угасне лампичката.

! Веднага след изключване, уредът е много топъл и съдържа гореща пара. Оставете го да се охлади поне 3 минути преди да отворите капака като внимавате отново с горещата пара. Изваждайте шишетата само със щипка, защото те също са много горещи.

Внимание: изключете уреда от контакта, за да се избегне риска да бъде включен по невнимание.

5.3 Имайте предвид следното: процесът на дезинфекция продължава около 8мин. при използване на 70мл вода. По време на работа на стерилизатора не бива да се прекъсва процеса, за да се гарантира неговата ефективност. Използвайте нормална течаща вода, без добавка на химикали. Отстранявайте от базата натрупаните отлагания, както е указано в т.6.2.

6. Почистване и обслужване на стерилизатора.

6.1 Почистване

! Винаги изключвайте уреда преди да го почистите. Почиствайте само охладен уред.

Внимание: Не използвайте агресивни препарати за почистване, те могат да увредя уреда.

1.отстранете капака 1, кошницата за аксесоари 3, решетката за шишета 4, както и пластмасовото тяло 5 от базата 6.

Внимание: Базата 6 не трябва никога да се потапя във вода, тя съдържа електрически компоненти.

2. забършете базата 6 с влажна кърпа след всяка употреба

3. почистете капака 1, кошницата 3, решетката 4, както и тялото 5 като ги измиете на течаща вода или в съдомиялната машина.

6.2 Отстраняване на отлаганията

В процеса на употреба е възможно да се образуват отлагания от котлен камък върху нагревателната повърхност на базата. Те затрудняват работата на уреда, затова е добре да бъдат почиствани.

N.B. За минимални отлагания ви препоръчваме да използвате следното: смесете 35мл топла вода и 35мл оцет и сложете тази смес върху метелната повърхност, оставете да действа 30мин. и почистете с влажна кърпа. За по-сериозни отлагания – използвайте специален препарат, като спазвате неговата инструкция за употреба.

7. Възможни проблеми и тяхното решаване:

| проблем | причина | възможно разрешаване |
| --- | --- | --- |
| Дезинфекцията продължава твърде дълго | има много вода в базата базата има отлагания | използвайте 70мл вода почистете отлаганията |
| Уредът не се включва, лампата лампата не светва | Няма ел.захранване | Проверете дали сте вслючили правилно в мрежата |
| Уредът не се включва отново, лампата свети | Задействала се е защитата от прегряване | Почакайте 15 мин, за да се охлади след предходна употреба |
| Не се побират 6 шишета First Choice | Не сте подредили правилно елементите | Подредете отново първо шишетата и след това аксесоарите на остана- лото място |
| Шишетата са твърде горещи след приклю- чване на процеса | Температурата е над 90градуса | Почакайте да се охладят или използвайте щипката |
| След дезинфекцията по шишетата и аксе- соарите има бели следи | Има отлагания по базата | Почистете отлаганията – виж.6.2 |
| Отстрани на кошницата излиза пара | Не сте подредили правилно елементите | Подредете отново |

8. Техническа характеристика

Модел за Европа с двоен щепсел, арт. № 10.251.012, 220-240 волта /50 херца/, 550 вата

9. Когато уредът трябва да се извади от употреба, моля съблюдавайте правилата за разделно събиране на отпадъците – електрическите уреди се събират по определен начин, за да може да се рецикрилат. Рециклирането спомага за икономичното разходване на суровините и за опазването на околната среда. Това правило важи и за унищожаване на опаковката.

10. Гаранция

При грижлива употреба и спазване на всички указания, които са дадени в инструкцията за употреба, ние поемаме гаранционно обслужване на този уред за период от 2 години от датата на покупката. Ще ремонтираме този уред безплатно в случай, че повредата се дължи на производствен дефект или дефект на материала, които са се проявили в период от две години от датата на покупката. Всички останали повреди, причинени от неправилна употреба или неправилно обслужване са изключени от кръга на гаранционното безплатно обслужване.

При предяваване на претенция за ремонт в периода на безплатното гаранционно обслужване е необходимо да се представи надлежно оформена гаранционна карта, която показва търговеца, от който е закупен уреда, както и датата на покупка.

Производител МАПА Германия, предтавител за територията на Република България :

„БЕБОЛИНО” ООД, София, ул. „Христо Иванов Големия”9, тел. 02 955 75 00,  855 07 06

ГАРАНЦИОННА КАРТА

УСЛОВИЯ ЗА ГАРАНЦИЯ

- “Беболино”ООД, вносител на продуктите NUK за България, гарантира на потребителя високо качество на продукта, за който се издава гаранционна карта.

- Срокът за гаранционно обслужване е 24 / двадесет и четири/ месеца от датата на продажбата.

- Гаранцията е валидна при изричното условие да се спазват точно инструкциите за употреба на продуктите и не се признава, ако тези инструкции са нарушени и ако са отстранени части от продукта, които не трябва да се отстраняват.

- В случай, че се установи някаква неизправност на продукта, се обърнете за съдействие към търговеца, от който сте го закупили.

| Дата на рекламация | Дата на ремонт | Причина за рекламация | Подпис на техника |
| --- | --- | --- | --- |

Място и дата на продажбата                                      Подпис и печат на търговеца

Произв. МАПА Германия,

Вносител: Беболино ООД, 02 955 75 00

София, ул. Христо Иванов Големия 9